PARKFENNTARTÁSI FELADATOK

Parkfenntartási feladatok

A fenntartási terület részletes adatait a 2. a sz. melléklet tartalmazza. A fenntartási munkák heti ütemezésére vonatkozó tájékoztatást a Megbízott minden hét első munkanapján köteles Megbízó részére írásban eljuttatni.

Parkfenntartási kategóriák általános jellemzők alapján:

I. kategória

A takarítás napi rendszerességgel történik, a jelentős virágfelület és növényzet, valamint az idegenforgalomi frekventáltság miatt a fenntartás naprakészsége a jellemző. Virágos felületek öntözése május 15-e és szeptember 15-e között, időjárástól függően.

Szemetes edények ürítését naponta egyszer, az idegenforgalmi időszakban (május 15 – szeptember 15 között) naponta 2 alkalommal (reggeli órákban és hétköznap 16 óra után, hétvégén 14 óra után) szükséges biztosítani.

A köztisztaság ellenőrzését és a takarítási munkákat napi rendszerességgel folyamatosan szükséges biztosítani 18.00 óráig.

Kaszálás, fűnyírás gyakorisága évente 10-14 alkalom március 15.-e és november 15.-e közötti időszakban, időjárás függvényében. A lehullott lombot november 30-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és a következő munkanapon elszállítani.

II. kategória

Elvárás a heti kétszeri takarítás. Virágfelület jelentős, a növényzet fenntartása színvonalas. Szemetes edények ürítését naponta egyszer, az idegenforgalmi időszakban (május 15 – szeptember 15 között) naponta 2 alkalommal (reggeli órákban és 16 óra után) szükséges biztosítani.

Kaszálás, fűnyírás gyakorisága évente 8-12 alkalom március 15.-e és november 15.-e közötti időszakban, időjárás függvényében. A lehullott lombot november 30-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és a következő munkanapon elszállítani.

III. kategória

Jól fenntartott lakótelepi közkertek és közparkok, jellemző a hetenkénti takarítás. Szemetes edények ürítését minden munkanap biztosítani szükséges.

Kaszálás gyakorisága évente 6-10 alkalom március 15-e és november 15-e közötti időszakban, időjárás függvényében. A lehullott lombot december 31-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és következő munkanapon elszállítani.

IV. kategória

A lakótelepi közkertek és közlekedési zöldfelületek, jellemző a kéthetenkénti takarítás. Szemetes edények ürítését hetente három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) szükséges biztosítani.

Kaszálás, fűnyírás gyakorisága évente 4-8 alkalom március 15-e és november 15-e közötti időszakban, időjárás függvényében. A lehullott lombot a burkolatokról, zöldterületekről március 31-ig folyamatosan, a lehullott falevelek mennyiségétől függően össze kell gyűjteni és a következő munkanapon elszállítani.

V. kategória

Ebbe a kategóriába a külterjesen fenntartott zöldfelületek, nem parkosított zöldterületek (beközlekedő utak, kerékpárút melletti zöldfelület, önkormányzati beépítetlen ingatlanok, stb.) és az Eger patak medre tartozik. Jellemző az évi 3-5 alkalommal történő kaszálás március 15-e és november 15-e közötti időszakban és a havonkénti takarítás. A szemetes edények ürítését hetente szükséges biztosítani.

Vadvirágos rétek: Ebbe a kategóriába a méhbarát vadvirágos rétek, városi kaszálók tartoznak, melyek a rovarok és egyéb élőlények számára táplálékforrást, élőhelyet biztosítanak, ezáltal hozzájárulnak a városi élővilág sokszínűségéhez, továbbá javítják a talaj vízháztartását. A fenntartási kategóriába tartozó területen jellemző az évi kétszeri kaszálás, a terület szélén 2 m szélességű sávban évente öt alkalommal. A nyáron virágzó rétek esetén az első kaszálást tavasz elején – közepén 8 cm magasságban, a második kaszálást elvirágzást követően, ősszel szükséges megvalósítani. A kaszálékot a  kaszálást kővető 2-3 napig a területen kell hagyni, hogy a magok kipereghessenek, majd elszállítani. A vadvirágos réteket a Vállalkozó táblával jelzi, a táblákat rendszeresen karbantartja, aktualizálja. A táblán megjelenő szöveget a Városüzemeltetési Irodával egyeztetni szükséges. A parlagfű jelenlétét ellenőrizni szükséges, annak eltávolításáról gondoskodni kell.

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elszállítása és megsemmisítése a Megbízott feladata a meglévő engedélyek, jogszabályok és a megfelelő átvételi díjak alapján.  A 3/a. sz. mellékletben foglaltak szerint a természetes tápanyag utánpótlásra kijelölt területeken keletkezett fertőzésmentes zöldhulladék (nyesedék, lomb, stb) helyben történő aprítás után szétteríthető maximum a teljes fenntartási terület 15%-án.

Parkok, parképítmények fenntartási technológiája, munkaműveleteinek gyakorisága, időbeni végrehajtása

1. Fűvel borított (gyep, pázsit) felület

Munkaműveletek:

| Tavaszi levegőztető gereblyézés | I. n. év végéig (március 31.-ig) egyszer az I. , II. , III. és IV. kategóriában |
| --- | --- |
| Gereblyézés utáni hulladék összegyűjtése, elszállítása | I. n. év végéig 1-szer |
| Öntözés, a természetes csapadék kiegészítése | időjárás függvényében I. és II. kategóriában a csappal és locsolóhálózattal ellátott területeken. |
| Kaszálás, fűnyírás (géppel vagy kézzel) | kategória szerint |
| Kaszálék felszedése (letakarítása), elszállítása | kaszálást követő munkanapon |
| Gyepszélvágás (kerti utak, virágágyak, cserjecsoportok szélén) géppel, kézzel | kaszálások számának függvényében, szükség szerint legalább 2-szer |
| Lombgereblyézés | IV. n. évben (de legkésőbb kora tavasszal) |
| Takarítás (géppel, kézzel), hulladék elszállítás | kategória szerint és lombhullás után |
| Gyomírtás, sarjak kiszedése | szükség szerint |
| Parlagfű mentesítés | Vállalkozó köteles fenntartási munkái során ellenőrizni a parlagfű jelenlétét és eltávolítására az észleléstől számított kettő munkanapon belül intézkedni. |

A fűnyírási munkákat, takarítást a közparkokhoz tartozó nyílt árkokban is el kell végezni az adott terület fenntartási kategóriája szerint.

2. Parki utak, terek (gyöngykavics, egyéb burkolat)

Munkaműveletek:

- Tavaszi felületgereblyézés, takarítás 	I. n. év végéig

- Hulladék elszállítása 	I. n. év végéig

- Borítóanyag (kavics, zúzalék) felülterítése

max. 2 cm vastagon 	szükség szerint,

- Sarabolás 	minimum két alkalommal

- Gyomlálás	évente két alkalommal

- Takarítás 	kategória szerint

- Síkosság-mentesítés 	kategória szerint

Általános követelmény:

A kavicsos területek karbantartásánál az elvégzendő legfontosabb munkák a gyomos területek sarabolása valamint a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett helyszíneken a vegyszeres gyomirtás biztosítása.

Az aszfalt és egyéb burkolatú sétányoknál, tereknél a takarítást főleg kézi erővel szükséges biztosítani (gépi erővel is, ha a szükséges paraméterek adottak) kategória szerinti gyakorisággal.

Speciális követelmény az Eger Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja projekt keretében kialakított burkolatoknál:

Az alkalmazott utcaburkolatok: lángolt felületű 10 cm vastagságú gránitburkolat, hasított felületű 10 cm vastagságú andezit és vágott felületi megmunkálású mészkő burkolat.

A burkolat tisztítása seprő-, szívógépekkel, illetve nagynyomású vízsugárral lehetséges. Vizes tisztításnál a folyókákat ellenőrizni kell, hogy a felületekről bemosódott por nem telítette el és szükség esetén időközönként előírt takarításon felül tisztítani szükséges. Új tisztítási technológiánál mindig kell próbatisztítást végezni.

A felületen keletkező esetleges foltok eltávolítása/halványítása a következő vegyszerekkel lehetséges: (első lépésben az alábbiakat kisebb felületen, lehetőleg nem feltűnő helyen kell kipróbálni)

- felületi /nem mélyen beszívódott / egyéb fém rozsda és rézoxid, fémes karc citromsavval, esetleg citromos bedörzsöléssel, 10 % -os foszforsavval, oxálsav, heresó /káliumbioxalát/ vizes oldatával kezelhető.

- a mész-cementhabarcsot és lepedékeit 5-6 % -os cukoroldattal célszerű fellazítani, majd bő tisztavizes öblítéssel eltávolítani. A 10-15 % -os foszforsavas oldat óvatos használata is alkalmazható bőséges vizes öblítés mellett.

- kencék lakkok, festékek, ragasztók, bitumen, kátrány, golyóstoll, rúzs, zsírkréta nitro-hígítóval, esetleg acetonnal, xilollal kezelhetők.

- olaj, zsír, kenőcsfolt lakkbenzinnel, xilollal, katepox hígítóval, széntetrakloriddal távolítható el úgy hogy a felületre szívóképes anyagot (fűrészport, púdert, sikport, itatóspapírt) kell helyezni.

- ismeretlen eredetű, makacs szennyeződések eltávolításával tanácsos /vegyész/ szakembert megbízni.

- általános tisztítás: gőzsugár, neutrális tisztítószer

A kőburkolatokon só kivirágzás jelentkezhet, mely kivirágzás természetes úton eltűnik, amennyiben nem kap a talajnedvességen keresztül sótartalom utánpótlást a burkolat. Keménykefével, esetleg nagyon híg savval, majd bő vízzel való öblítéssel gyorsítható az eltávolítás.

3. Vadvirágos rétek

Munkaműveletek:

- Kaszálás					évente kétszer

a terület szélén 2 m szélességű sávban 	évente ötször

- Kaszálék felszedése (letakarítása)		kaszálást követő 2-3 napig a kaszálékot 						a területen kell hagyni, hogy a magok 						kipereghessenek

- Kaszálék elszállítása				kaszálást követő 2-3 nap múlva

- Gyepszélvágás (utak szélén)		kaszálások számának függvényében

- Parlagfű mentesítés				szükség szerint

- Felülvetés					évente szükség szerint (Szépasszonyvölgy Büfésor környéke, Bükk sétány, Kallómalom u. - Olasz u. sarok)

A virágos rétek kiterjedése érintheti a teljes ingatlant, vagy az egyéb fenntartási kategóriában lévő zöldterület egyes részeit a 2a. sz. melléklet alapján.

4. Cserjével (talajtakarók), sövénnyel, örökzöld cserjével borított terület

Munkaműveletek:

- Metszés, vadalás	tavasszal és ősszel

- Sövények metszése	II. n. évtől folyamatosan háromszor, 	közlekedési csomópontoknál a 	belátási háromszögben az 50 cm-	es magasságot nem haladhatja meg, 	az út- és járda űrszelvényébe nem 	érhet

- Gyomlálás, parlagfű mentesítés szükség szerint, a Városüzemeltetési Iroda jelzése alapján

- Talajlazítás (ásás, kapálás)	évente egy alkalommal

- Lombgereblyézés (cserjefelületek alól is)	évi 3 alkalommal

- Növényvédelem	szükség szerint a kártevő vagy a 	kórokozó észlelését követően, a 	Városüzemeltetési Irodával 	előzetesen egyeztetve, maximum 10.000 m2-en

- Takarítás, hulladék elszállítás	szükség szerint

- A cserjék állapotának ellenőrzése	folyamatos

- Kiszáradt cserje, örökzöld kivágása	a fenntartási munka 	során észleltek és a Városüzemeltetési 	Iroda jelzéseit követően

- Kiszáradt cserje pótlása 	ültetést követően 3 éven belül

(kivéve rongálásból eredő növénypusztulás)

A sövények metszését a közlekedésbiztonsági szabályok figyelembe vételével kell végezni (út- és járda űrszelvényének, valamint útkereszteződésben a belátási háromszög biztosítása).

5. Egynyáriak, kétnyáriak, hagymás növénykiültetések

Munkaműveletek
- Virágágy előkészítés

(ásás, gereblyézés, vonalazás) 	kiültetés előtt

- Talajjavítás 	minimum 1 alkalommal kiültetés előtt

- Ültetés (egynyári virág 30 db/m2, kétnyári 	tavaszi fagyok után május-június virág és hagymás növény 20-30 db/m2, 	hónapban

annak függvényében, hogy a kiültetés

vegyes-e)

- Gyomlálás 	szükség szerint

- Kapálás	szükség szerint

- Öntözés	szükség szerint

- Elvirágzott részek eltávolítása	szükség szerint

- Növényvédelem 	szükség szerint

- Elpusztult egyedek pótlása	szükség szerint

- Hulladék elszállítás 	szükség szerint

Az egynyári, kétnyári és hagymás növények kiültetési helyszíneit a 2 a. sz. melléklet tartalmazza. A növények fajta és elosztási terveit a Megbízott készíti el, a kiültetési terveket előzetesen egyezteti a Megbízóval. A Megbízó javaslatait a Megbízottnak figyelembe kell vennie.

A virághagymákat fajtánként és színenként elkülönítve kell kiszedni és tárolni. A kiszedett hagymák a következő ültetési szezonban újra kiültethetők, melynek felhasználásáról pontos darabszám és helyszín megjelölésével  a Megbízó felé el kell számolni. Azokat a virághagymákat, melyek nem kerülnek a következő ültetési szezonban elültetésre, a Megbízónak át kell adni.

Megbízott tárgyév január 31-éig gondoskodik az egynyári növények beszerzéséről, előkészítéséről és kiültetésig való tárolásáról.

6. Évelők

Munkaműveletek:

- Gyomlálás spárgaszedő vagy hasonló

kialakítású eszközzel 	II-III. n. évben esetenként

- Visszavágás 	évente egyszer (tavasz)

- Növénypótlás 	ültetéstől számított kettő éven belül

- Elvirágzott részek eltávolítása 	szükség szerint

- Hulladékszállítás 	szükség szerint

- Karózás, kötözés 	szükség szerint

7. Rózsák

Munkaműveletek:

- Nyitás (kitakarás)/ talajlazítás	március 15 és május 31 között egyszer

- Metszés, vadalás nyesedék elszállítással	március 15 és május 31 között egyszer

- Kapálás, gyomírtás	évente legalább kétszer

- Elvirágzott részek lemetszése	II-IV. n. évben folyamatosan

- Pótlás	IV. n. évben szükség szerint

- Takarás	november 30-ig, fagyok beállta előtt

- Öntözés	május 15-e és szeptember 15-e között, 	időjárástól függően

- Növényvédelmi permetezés	április 1-e és október 31-e között 	évente 2 alkalommal

8. Facsemeték, fiatal fák fenntartása (ültetést követő 3 évig)

Munkaműveletek:

- Tányérozás 					évente min. 2 alkalommal

- Öntözés 					időjárás függvényében

- Talajlazítás 					évente egy alkalommal

- Gyomtalanítás 				évente min. 4 alkalommal

- Sarjazás 					szükség szerint

- Koronaalakító metszés,

sorfák esetén magas törzsre nevelés 	évente 1 alkalommal

- Támrudak, kötözés pótlása (ültetést követő 5 éven belül) szükség szerint

- A fa védelmére szolgáló anyagok,

eszközök rendszeres ellenőrzése, pótlása 	szükség szerint

- Kiszáradt fák pótlása

(kivéve rongálásból eredő növénypusztulás) észlelést követő ültetési szezonban

A pótlásra került facsemeték elszámolását és a faiskolai bizonylatot az építési naplóhoz mellékelni kell. A fapótlás során a kiszáradáskor jellemző faméretet kell alkalmazni.

Megbízó a fenntartásba bevonni kívánt facsemetékről listát ad Megbízottnak.

9. Vegyes rendelkezések:

9.1. Vállalkozó jogosult az Önkormányzati rendszerről a jelen mellékletben meghatározott feladatok ellátása érdekében előzetes egyeztetés alapján a vízvételre.

9.2. Megbízó a játszóterek parkfenntartási és takarítási munkáit a II. kategória szerinti feladatok gyakorisága alapján határozza meg.

10. FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA

A parkfenntartási feladatok végzéséről a Megbízott köteles munkanaplót vezetni és azt havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 20. napjáig leadni a Megbízó részére. A munkanaplónak tartalmaznia kell az elvégzett munka részletes leírását a pontos helyszínek megjelölésével, valamint a Megrendelő jelzése alapján megtett intézkedéseket. A növénypótlásokról az ültetést követő hónap 10-ig elszámolást kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a növények nevét, méretét, ültetés pontos helyszínét, építési naplót. A faiskolai bizonylatokat az elszámoláshoz csatolni szükséges.

A fenntartási feladat végzése során a hulladéklerakóban elhelyezett hulladékok mérési bizonylatait a munkanaplóhoz csatolni kell.

A Megbízott az elvégzett munkák időbeni megvalósulásánál minimum havonta egyszer köteles beszámolni a Megbízónak, jelezni a fenntartási munkavégzés során tapasztalt problémákat és a várható akadályokat. A Megrendelő jogosult rendszeresen ellenőrizni a Megbízott munkavégzését. Az ellenőrzés során tett észrevételeket, a feladatok ellátásában tapasztalt hiányosságokat a Megbízott köteles az észrevételben megadott határidőn belül elvégezni, és az elvégzett munkát igazolni.

Eger 2024. április

| ……………………………………… Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Mirkóczki Ádám Polgármester Megbízó | ……………………………………… „Városgondozás Eger” Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében Eged István Renátó Ügyvezető Igazgató Megbízott |
| --- | --- |